В помощь специалистам и уполномоченным

по охране труда профсоюзных органов.

Примерные программы проведения проверок

состояния охраны труда, промышленной безопасности

и охраны окружающей среды.

- Организация управления охраной труда.

1.1. Организация и работа службы промышленной безопасности (ПБ), охраны труда (ОТ), и охраны окружающей среды (ООС), укомплектованность специалистами, их образование, квалификация, опыт работы, наличие должностных инструкций, обеспеченность рабочим местом с ПК, средствами связи, оргтехникой, нормативно-технической документацией.

1.2. Наличие и состояние кабинетов (уголков, стендов) по охране труда; их оснащенность литературой, наглядными пособиями, техническими средствами, необходимой информацией.

1.3. Организация ведения и хранения документации по аттестации рабочих мест по условиям труда (протоколы замеров параметров опасных и вредных производственных факторов и др.) и ознакомление с ней работников.

1.4. Наличие планов работы, мероприятий по ПБ, ОТ и ООС, их выполнение.

1.5. Наличие и выполнение графиков проверок состояния условий и охраны труда, наличие актов проверок и их содержание.

1.6. Правильность и своевременность расследования, учета, уведомления и анализа несчастных случаев, аварий, пожаров.

1.7. Наличие перечня профессий, должностей и поименного списка работников, которые проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры; наличие документов о годности работников по состоянию здоровья к выполняемой работе.

2. Обучение по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности.

2.1. Наличие и выполнение стандарта (положения) о порядке обучения охране труда, промышленной безопасности.

2.2. Своевременность и качество проведения инструктажей по охране труда, промышленной безопасности. Наличие программ вводного и первичного инструктажей; документальное оформление инструктажей.

2.3. Выполнение порядка допуска вновь принятого работника к самостоятельной работе по профессии (обучение, проверка знаний, прохождение стажировки).

2.4. Наличие утвержденного списка лиц, освобожденных от первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте.

2.5. Обучение требованиям охраны труда, промышленной безопасности руководителей и специалистов. Проверка их знаний в учебных центрах. Наличие протоколов проверки знаний, наличие удостоверений.

2.6. Наличие перечня профессий и видов работ, на которые должны быть составлены инструкции по охране труда; наличие этих инструкций.

2.7. Своевременность и качество проведения противопожарных инструктажей, наличие удостоверений у должностных лиц об обучении по пожарно-техническому минимуму.

2.8. Наличие приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, наличие у него квалификационной группы по электробезопасности и перечня профессий и должностей электротехнического и неэлектротехнического персонала.

2.9. Наличие журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках у электротехнического персонала.

2.10. Наличие журнала учета присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу и правильность его оформления.

2.11. Наличие программ производственного обучения (подготовки) электротехнического персонала и комиссии по проверке знаний и присвоению групп по электробезопасности.

3. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

3.1. Наличие стандарта (положения) о порядке обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ: наличие Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи СИЗ.

3.2. Порядок учета, выдачи СИЗ (оформление в личных карточках установленной формы, указание сертификатов соответствия выдаваемых СИЗ, соблюдение сроков носки).

3.3. Организация хранения и выдачи СИЗ на участках производства работ.

3.4. Организация ремонта, стирки, химчистки, обеспыливания, сушки и других видов обработки спецодежды и СИЗ.

3.5. Организация эксплуатации электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, боты, каски, ковры, изолирующие штанги и др.), наличие маркировки, условия их хранения, наличие инвентарных номеров, проведение лабораторных испытаний средств электрозащиты, наличие журналов учета и содержания электрозащитных средств.

3.6. Оснащенность участков коллективными средствами защиты (ограждения, заземления, шумозащитные кожухи, системы отопления и вентиляции) и эффективность их использования.

3.7. Оснащенность и исправность средствами контроля, автоматики, пожарной сигнализации и связи.

4. Состояние условий  труда, санитарно-гигиенического состояния и медицинского обслуживания.

4.1. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, ознакомление всех работников с картами аттестации.

4.2. Наличие и выполнение плана мероприятий по результатам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда; приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда.

4.3. Наличие и достаточность санитарно-бытовых помещений, гардеробных, душевых, туалетов, помещений для личной гигиены женщин, комнат для отдыха и приема пищи; оборудование помещений и их состояние.

4.4. Состояние остекления окон, световых фонарей; их очистка.

4.5. Организация водно-питьевого режима на объектах.

4.6. Наличие и состояние медицинского пункта: наличие и укомплектованность медицинских аптечек.

4.7. Организация проведения обязательных предварительных и периодических и внеочередных медицинских осмотров; наличие перечней профессий и должностей, поименных списков, гоафиков (и выполнение), заключения медучреждения о годности к выполняемой работе по состоянию здоровья.

4.8. Наличие норм обеспечения работников моющими и обезвреживающими средствами; фактическое обеспечение им работников.

5. Состояние территории строительных площадок, производственных помещений.

5.1. Соответствие территории санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормативным актам, наличие ограждений, указателей проездов и проходов, предупредительных надписей и знаков безопасности.

5.2. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасного движения автомобильного транспорта по территории.

5.3. Наличие и достаточность освещения территории, участков, строительной площадки, рабочих мест.

5.4. Обозначение путей эвакуации при аварии или пожаре.

5.5. Состояние люков колодцев, камер, приямков, каналов, ям, траншей; наличие и состояние их ограждений.

5.6. Складирование груза на территории, в помещениях и на строительных площадках согласно правилам и нормам.

5.7. Осмотр зданий и помещений. Проверяются:

- наличие приточно-вытяжной вентиляции, местных отсосов в каждом месте выделения пыли, газов;

- содержание и безопасная эксплуатация осветительных установок; безопасная утилизация ртутьсодержащих ламп;

- состояние полов участков, цехов,  санитарно-бытовых и административных помещений.

- своевременность уборки рабочих мест, проходов и проездов в течение рабочего дня и после каждой смены.

6. Общие требования по содержанию рабочих мест.

6.1. На рабочих местах проверяются:

- соответствие рабочих мест санитарно-гигиеническим требованиям (по микроклимату, уровню шума, вибрации, концентрации вредных веществ в воздухе, освещенности и т.д.);

- наличие, содержание и эксплуатация вентиляционных систем на участках работ с пылящими материалами, на рабочих местах, где пользуются клеями, мастикой, красками и материалами, выделяющими вредные вещества;

- укомплектованность рабочих мест технологическими схемами, инструкциями (должностными, по эксплуатации оборудования и охране труда);

- наличие на рабочих местах знаков безопасности, плакатов и других средств наглядной агитации;

- обеспеченность средствами коллективной и индивидуальной защиты, применение их работниками при производстве работ;

- исправность оборудования, инструмента и приспособлений; наличие ограждений, блокировок, концевых выключателей, заземления и т.п.;

- организацию и функционирование системы контроля условий и охраны труда на каждом рабочем месте.

7. Состояние и применение инструмента, приспособлений, станочного оборудования.

7.1. Наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и применение инструмента, приспособлений, оборудования.

7.2. Порядок хранения, обслуживания (осмотры, проверки, измерение сопротивления изоляции, испытания) и выдачи электрифицированного инструмента; порядок допуска лиц к работе с ними.

7.3. Ведение журнала учета проверки и испытаний электроинструмента и его вспомогательного оборудования, а также журнала осмотра пневматического инструмента.

7.4. Наличие  у инструментов с вращающимися узлами и частями защитных кожухов и проверка их состояния на отсутствие задевания при вращении.

7.5. Исправность щлангов пневматического инструмента, качество их присоединения, надежность узлов крепления.

7.6. Состояние слесарно-кузнечного инструмента индивидуального и коллективного пользования, организация изъятого неисправного инструмента. Применение очков при работе с инструментом ударного действия, оснащение рабочего места защитными экранами.

7.7. Состояние верстака, наличие стационарного освещения.

7.8. Состояние переносных ручных светильников (наличие рефлектора, защитной сетки, крючка для подвески, исправность провода с вилкой и т.п.).

8. Организация работ повышенной опасности.

8.1. При применении грузоподъемных машин и механизмов:

- Наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние, безопасное производство работ по перемещению грузов кранами; приказов о допуске машинистов кранов стропальщиков, другого обслуживающего и ремонтного персонала;

- документацию по проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности персонала, наличие удостоверений, графиков технических освидетельствований оборудования и приспособлений;

- наличие защитных ограждений, кожухов, заземления, состояние и исправность приборов безопасности и сигнализации;

- организацию контроля со стороны руководителей и специалистов за техническим состоянием машин и механизмов, безопасным производством работ.

8.2. При производстве работ на высоте:

- наличие наряда-допуска при выполнении верхолазных работ, наличие проекта производства работ, технологических карт, организация мероприятий по обеспечению безопасного производства работ;

- состояние элементов лесов и подмостей, ограждений, наличие схем размещения грузов, схем эвакуации работников при возникновении аварийной ситуации;

- определение опасной зоны на время работы на высоте, её ограждение и обозначение знаками безопасности, наличие защитных навесов или сеток при организации прохода людей в непосредственной близости от места работы.

8.3. При организации сварочных и других огневых работ:

- наличие у электросварщиков и газосварщиков удостоверений, подтверждающих х квалификацию, а также удостоверений по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму;

- наличие и правильность оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ вне постоянных сварочных постов;

-наличие и правильность применения спецодежды, средств защиты  рук, глаз, других электрозащитных средств, отсутствие в радиусе не менее 5 м. сгораемых материалов, наличие первичных средств пожаротушения в местах проведения огневых работ, ограждений места работы, отсутствие посторонних лиц в месте проведения сварки, наличие заземления оборудования, исправность электрододержателей, изоляции    сварочных проводов;

- ведение документации по проведению проверок  сварочных трансформаторов, проведении периодических гидравлических испытаний на прочность резиновых рукавов для газовой сварки и резки металлов, проверок всех резаков и горелок на газопроницаемость и горение, редукторов для газопламенной обработки – на герметичность.

8.4. При организации эксплуатации автотранспортных средств:

-наличие планов мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и аварий, приказа о возложении ответственности за организацию безопасной эксплуатации автотранспорта на должностное лицо, директивной и технической документации по содержанию и безопасной эксплуатации подвижного состава;

-  проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей, периодических медицинских осмотров водителей, занятых на вредных условиях труда;

- порядок хранения, учета, оформления и выдачи путевых листов, соблюдение правил организации перевозок, содержания ремонтной зоны автотранспортных средств, обеспечение требований по производству ремонта и обслуживания подвижного состава.

Подготовлено технической инспекцией труда

Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)